APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 25.10.2018. sēdē protokols Nr.1

# NOLIKUMS

Iepirkumam

“Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un

ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā”

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: 90011524360

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

## Tālruņa Nr.67012453;

## Faksa Nr.67012471

1.2. Kontaktpersonas:

1.2.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja Karlīna Skalberga (tālrunis: 67012536, mobilais tālrunis: 25672491, e-pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv);

1.2.2. Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes priekšnieka p.i. Gints Zēla (tālrunis: 67181951, mobilais tālrunis: 29259962; e-pasta adrese: gints.zela@riga.lv).

1.3. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība un iesniegšana:

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt un iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 503.kabinetā pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00.

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama Mājokļu un vides departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2018/50.

1.5. Iepirkuma procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

CPV galvenais kods – 45233200-1.

1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets:

Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā.

Pasūtītāja plānotā summa bez PVN EUR 32 500.00 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi).

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Nolikums – 7 lapas;

Pielikumā:

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija  - 3 lapas;

- pielikums Nr.2 – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma - 1 lapa;

- Pielikums  Nr.3 - Curriculum vitae (cv) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 1 lapa;

- pielikums Nr.4 – Līguma izpildes nodrošinājuma garantija – 1 lapa;

- pielikums Nr.5 – Garantijas laika garantija – 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

2.5. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:

2.5.1.	Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši;

2.5.2.	Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2018.gada 05.novembra pulksten 1000.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, 503.kabinetā.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: Piedāvājums Iepirkumam „Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā”  (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50).

    - piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

- Pretendentu atlases dokumenti;

- Tehniskais piedāvājums.

3.3.3. visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un sanumurētiem. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina Pretendents.

3.3.4. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.5. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.6. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.4. punktā noteiktā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

    - Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz 3.3.1.punktā minētajā aploksnē necauršūtā veidā atsevišķi no piedāvājuma.

    - Ja Pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājumu derīguma termiņa pagarinājumu un ja Pretendents piekrīt piedāvājuma termiņa pagarināšanai, tad piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz 3.3.8.punkta kārtībā noteiktajam termiņa pagarinājumam. Piedāvājuma derīguma termiņa nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots atpakaļ.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām labojumi vai papildinājumi iesniegtajā piedāvājumā nav izdarāmi.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām):

    - Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);

    - Būvkomersanta reģistrācijas Nr.;

    - Speciālista, kurš atbildīgs par ceļu būvdarbu vadīšanu, būvprakses sertifikāta numurs un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3);

    - Darba aizsardzības speciālista atbilstības apliecinošo dokumentu kopijas, saskaņā ar 25.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un speciālista apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā „Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50);

    - Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par veiktajiem būtiskākajiem ceļu būvdarbiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Informācijai pievienojot vismaz divas atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem objektos, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

    - Pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par valdes / padomes sastāvu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka informācija ir aktuāla (ja tiek piesaistīta persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, tad augstāk minētā izziņa ir jāiesniedz arī katrai piesaistītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās).

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;

4.2.2.  Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.2.3.Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums:

  - Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) izstrādātas tāmes būvdarbu veikšanai. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem neapvienojot tos. Piedāvājumam pievienotā tāmes jāiesniedz arī digitālā formā Excel formātā;

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (5., 6. un 7. Pielikums).

- Pasūtītājs pie piedāvājumu izvērtēšanas par pamatu ņems piedāvājumam pievienotās tāmes papīra formātā.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

- Līguma izpildes nodrošināšanai iesniedz šādu saistību pastiprinājumu:

6.1.  Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.4.

Pretendentam, kurš tiks atzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, būs  jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rezultātu paziņojuma saņemšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, līgums ar pretendentu netiks slēgts un komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīs nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.2.  Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 10% apmērā no būvdarbu līguma cenas bez PVN par pilnu pretendenta piedāvājumā minēto garantijas termiņu saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.5.

Izpildītājam garantijas laika saistības nodrošinājums būs jāiesniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildītajiem darbiem, ieturot 10% no būvdarbu līgumcenas bez PVN.

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Pasūtītāja mājas lapā http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiks nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstīta pieņemšanas akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Būvdarbu veicēja;

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Būvdarbu veicējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Būvdarbu veicēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu veicējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvdarbu veicējs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Būvdarbu veicējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Būvdarbu veicējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvdarbu veicējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs desmit darbadienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības;

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.

  - Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Būvdarbu veicējam izmaksājamās atlīdzības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.

  - Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka darbi netiek sniegti atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma noteikumiem.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1.1. -4.1.5.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti. Komisija izvērtēs piedāvājumu atbilstību nolikuma 4.1.6.punkta prasībām tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5.punkta noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 4.2.punktu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

11.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

11.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un to skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100):

- piedāvājuma cena (C) – 80 punkti;

- piedāvātā kvalitāte (K) (būvdarbu garantijas laiks) – 20 punkti.

  - Piedāvājumu novērtēšanas principi un aprēķina formulas:

    - katra piedāvājuma cenu (C) vērtē pēc formulas:

C = 80 x ZC/PC, kur

C – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;

ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),

PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN),

    - katra piedāvājuma kvalitāti (K) nosaka pēc formulas:

K = 20 x PG/LG, kur

K – kvalitātes novērtējums punktos,

PG – pretendenta piedāvātais garantijas laiks mēnešos. Būvdarbu garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt nolikuma 2.5.punktā noteikto.

LG – lielākais piedāvātais garantijas laiks mēnešos;

  - Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas:

N = C + K

11.5. Komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais.

| Komisijas priekšsēdētājs | S.Ladigins |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam

“Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un

ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā”

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50

1. Veicamie darbi

  - Objekts: Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā

| Nr. p. k. | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I sektors (106x3) |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1.00 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 349.80 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 349.80 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-45 iestrāde un veltņošana b=15 cm (materiāla pievešana ar kravas automašīnām līdz 10t) | m2 | 318.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 212.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1.00 |
|  | II sektors (106x3) |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1.00 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 349.80 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 349.80 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-45 iestrāde un veltņošana b=15 cm (materiāla pievešana ar kravas automašīnām līdz 10t) | m2 | 318.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi | tekošais metrs | 212.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1 |
|  | III sektors (145x3) |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 478.50 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 478.50 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-45 iestrāde un veltņošana b=15 cm (materiāla pievešana ar kravas automašīnām līdz 10t) | m2 | 435.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi | tekošais metrs | 290.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1 |
|  | Vecā asfaltētā kapu ceļa rekonstrukcija (145X3) |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Esošā asfaltbetona seguma sasmalcināšana frēzējot bez asfalta izvešanas | m2 | 435.00 |
|  | Safrēzētās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 460.00 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-45 iestrāde un veltņošana b=10 cm (materiāla pievešana ar kravas automašīnām līdz 10t) | m2 | 460.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 163.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1 |

- * Ceļu shēmu skatīt Nolikuma pielikumā.

  - Objekts: Ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā

| Nr. p. k. | Darbu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ceļa remonts no mākslinieku kalna līdz izbrauktuvei uz Varoņu ielu |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 490.00 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 490.00 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-32 iestrāde un veltņošana b=15 cm | m2 | 437.50 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 350.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1.00 |
|  | Ceļa remonts no Sudrabegles līdz vārtiem pie dārziņiem |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 240.00 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 240.00 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-32 iestrāde un veltņošana b=15 cm | m2 | 200.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 70.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1.00 |
|  | Ceļa remonts pagrieziens no uzbrauktuves uz apli līdz 8.vārtiem |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 320.00 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 320.00 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-32 iestrāde un veltņošana b=15 cm | m2 | 270.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 80.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1.00 |
|  | Ceļa remonts gar mākslinieku kalniņu Varoņu ielas pusē |  |  |
|  | Trases uzmērīšana, nospraušana | obj | 1 |
|  | Lapu, skuju un esošā apauguma, norakšana līdz 5 cm un noraktā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbēŗtni līdz 3 km ar kravas automašīnām līdz 10 t | m2 | 110.00 |
|  | Noraktās virsmas planēšana un veltņošana | m2 | 110.00 |
|  | Dolomīta šķembu fr. 0-32 iestrāde un veltņošana b=15 cm | m2 | 70.00 |
|  | Ceļa sānu malu piebēršana ar melnzemi līdz 30 cm un zāles iesēšana | tekošais metrs | 50.00 |
|  | Izpilddokumenti un uzmērījumi | obj | 1.00 |

* Ceļu shēmu skatīt Nolikuma pielikumā.

2. Citas prasības

# Pirms darbu uzsākšanas saskaņojot veicamo darba grafiku ar Kapsētu pārvaldes priekšnieku;

# Būvdarbi objektā jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu kapsētu apmeklētājus un bēru ceremonijas;

# Veicamo būvdarbu izpildi uzraudzīs Pasūtītāja izvēlēts Būvuzraugs.

Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam

“Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un

ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā”

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50

  - IESNIEDZA:

Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis / Fakss:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

  - mūsu piedāvājums ir:

| Nr. p.k. | Veicamie darbi | Izmaksas bez PVN, EUR | Garantijas laiks mēnešos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā |  |  |
| 2. | Ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā |  |  |
|  | KOPĀ: |  | - |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4.	INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis un fakss: ___________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: __________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

atbilst

neatbilst

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

Pielikums Nr.3

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkumam

“Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un

ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā”

identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50

# Vārds:

- Uzvārds:

- Būvprakses sertifikāta numurs:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā” identifikācijas Nr. RD DMV 2018/50, kā ceļu būvdarbu vadītājs, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  | (datums) |
| --- | --- | --- |

|  | (paraksta vieta) |  |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.4

# LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA

# GARANTIJA Nr.____________

Ņemot vērā, ka [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – Izpildītājs), [datums] ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumam „Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā” identifikācijas Nr.RD DMV 2018/50 (turpmāk – Iepirkums) saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt jaunu ceļu izbūvi Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbus I Meža kapsētā.

Ievērojot to, ka Iepirkuma nolikumā ir noteikts, ka Izpildītājam ir jāiesniedz bankas Līguma izpildes nodrošinājuma garantija,

mēs [Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukta Garantijas sniedzējs), neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR 1 000 (viens tūkstotis euro un 00 centi), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Šī garantija ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas sniedzējam lūgumu anulēt garantiju.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs saņem pa vienam.

Rīgā, 2018.gada _________

[Garantijas sniedzēja nosaukums] vārdā:

Z.V.

Pielikums Nr.5

# GARANTIJAS LAIKA

# BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.______

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Uzņēmējs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20___.________ ir noslēguši līgumu Nr._________ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt ___________ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukts Garantijas sniedzējs), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_________), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Šī garantija ir spēkā līdz _______.gada __.________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiks nosūtīts atpakaļ Garantijas sniedzējam vai ne.

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas sniedzējam lūgumu anulēt garantiju.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs saņem pa vienam.

Rīgā, 2018.gada _________

[Garantijas sniedzēja] vārdā:

Z.V.

# Footnotes

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. Pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.